Územní plán Bělčice

Návrh územního plánu

Pro společné jednání

Město

Bělčice, ORP Blatná
Statutární zástupce: Pavel Vejšický, starosta města
Kontakt: mesto@belcice.cz, +420 383 492 480
Řešené katastrální území: Bělčice, Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec u Bělčic, Záhrobí, Závišín u Bělčic
Obec s rozšířenou působností: Blatná

Pořizovatel dokumentace

Městský úřad Blatná, Odbor výstavby a územního plánování

Úřední osoba: Mgr. Vlastimil Peterka

Kontaktní adresa: T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Zpracovatel dokumentace

Akad. arch. Václav Šmolík a kolektiv
B. Smetany 7, 312 15 Plzeň, IČO: 10395580

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLČICE |
| --- |
| Územní plán Bělčice vydalo: | Zastupitelstvo města Bělčice |
| Datum nabytí účinnosti územního plánu: |  |
| Pořizovatel (Mgr. Vlastimil Peterka, oprávněná úřední osoba pořizovatele a podpis oprávněné osoby, otisk úředního razítka): | Městský úřad Blatná Odbor výstavby a územního plánování T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná |

Město Bělčice

V Bělčicích dne:

Zastupitelstvo města Bělčice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 54 stavebního zákona, § 171 – 174 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád a § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

formou opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN BĚLČICE

Obsah

A.	Vymezení zastavěného území	6

B.	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	6

B.1	Základní koncepce rozvoje území	6

B.2	Ochrana a rozvoj hodnot území	7

C.	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	9

C.1	Urbanistická koncepce	9

C.2	Vymezení zastavitelných ploch	10

C.3	Systém sídelní zeleně	15

D.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	16

D.1	Dopravní infrastruktura	16

D.2	Technická infrastruktura	18

D.3	Občanské vybavení	22

D.4	Veřejná prostranství	22

E.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	22

E.1	Koncepce uspořádání krajiny	22

E.2	Vymezení ploch změn ve využití krajiny	23

E.3	Územní systém ekologické stability	23

E.4	Prostupnost krajiny	26

E.5	Protierozní opatření	26

E.6	Ochrana před povodněmi a obnova přirozeného vodního režimu krajiny	27

E.7	Další opatření k obnově a zvyšování stability a biodiverzity krajiny	27

E.8	Koncepce rekreačního využívání krajiny	28

E.9	Dobývání nerostů	28

E.10	Dopravní a technická infrastruktura v krajině	29

F.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)	29

G.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	42

Plochy a koridory s možností vyvlastnění	42

H.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona	43

I.	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	44

J.	Stanovení pořadí změn v území (etapizace)	44

K.	V případě územního plánu pro část území hlavního města Prahy vymezení řešeného území	44

L.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	44

M.	Seznam použitých zkratek	46

# Vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem a zachycuje stav      k 8. březnu 2016.

Zastavěné území obce Bělčice má celkovou rozlohu cca 160,3 ha, 4,67% rozlohy řešeného území. Obytná zástavba obce je soustředěna do sedmi hlavních sídelních celků – Bělčice, Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec, Záhrobí a Závišín. Celková výměra katastrálních území činí 3 432 ha.

Hranice zastavěného území je znázorněna v grafické části územního plánu ve výkresech: Výkres základní členění území, Hlavní výkres, a pro zvýšení přehlednosti i ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, a pro dokreslení ve výkresech Koordinační výkres, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

# Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje vyplývá ze součastných trendů vývoje urbanizované krajiny a respektuje a rozvíjí současný strategický rozvoj lokality.

## Základní koncepce rozvoje území

Hlavní cíle rozvoje řešeného území jsou stanoveny jednotlivými koncepcemi – urbanistickou koncepcí, uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury. ÚP vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, vyvažuje vztahy podmínek životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel území.  Byly prověřeny a posouzeny požadavky na změny v území, tak aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů.

ÚP stanovuje tyto hlavní cíle rozvoje řešeného území:

- stabilizovat sídlo v území - v logice a měřítku venkovského osídlení;

- koncepčně lokalizovat funkční plochy v logických návaznostech;

- umožnit rozvoj ploch pro bydlení (podpora stabilizace obyvatelstva v území);

- minimalizovat negativní zásahy do krajiny, podpořit ekologickou stabilitu krajiny;

- chránit volnou krajinu, respektovat přírodní a kulturní hodnoty území;

- rozvíjet pěší a cyklistickou dopravu v území (prioritně formou cyklostezek a účelových komunikací) s cílem propojit řešené území s okolními sídly a posílit tak možnosti rekreačního využívání krajiny.

## Ochrana a rozvoj hodnot území

ÚP zachovává všechny hodnoty území, jak urbanistické a architektonické, tak přírodní. Tyto hodnoty jsou podrobně popsány v odůvodnění ÚP v kapitole 9.2.2.

Veškerý rozvoj je podmíněn ochranou přírodních, kulturních i civilizačních hodnot území, respektováním genia loci jednotlivých obcí, krajinného rázu a vzájemného přechodu kulturní krajiny v krajinu přírodní.

Předmětem ochrany jsou zejména tyto hodnoty:

Kulturní a architektonické hodnoty

- vyhlášené kulturní památky

- území s archeologickými nálezy

- významné dominanty, pohledové horizonty a osy

- drobná lidová architektura

Přírodní hodnoty

- územní systém ekologické stability (ÚSES)

- velkoplošná a maloplošná chráněná území

- významné krajinné prvky

- evropsky významná lokalita

- mokřady mezinárodního významu

- památné stromy

- velký podíl lesů v území

- kvalitní zemědělská půda (třída ochrany 1 a 2)

### Kulturní hodnoty území

Pro zachování charakteru a struktury zástavby je třeba:

- při veškerých stavebních úpravách zachovat stávající charakter zástavby

- při přestavbách zachovat umístění staveb na pozemcích ve vztahu k veřejnému prostranství

- chránit a rozvíjet sídelní zeleň

- doporučeny jsou kultivující úpravy parteru prostranství a sadovnické úpravy

- udržovat kompaktní tvar sídel

- bránit překročení výškové hladiny stávající zástavby

### Přírodní hodnoty území

Přírodní hodnoty jsou podpořeny vymezením lokálních prvků ÚSES a evropsky významných lokalit ze soustavy Natura 2000. Cílem řešení ÚP je vyvážený stav mezi krajinou, zastavěným územím a návrhem nových zastavitelných ploch. Detailnější podmínky pro využití a prostorové uspořádání území jsou stanoveny v podmínkách jednotlivých ploch s rozdílným využitím.

Způsob ochrany krajinného rázu:

- chránit horizonty před zastavováním

- zachovat drobné měřítko zástavby

- nezasazovat do krajiny nové objekty velkého měřítka

- podporovat retenční schopnost krajiny

- zachovat vodní plochy

- chránit rozmanitost krajiny

# Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

## Urbanistická koncepce

ÚP stanovuje následující základní principy urbanistické koncepce:

- rozvíjet sídlo:

  - prioritně doplněním pozemků s možností stavět v místech nevyužitých v rámci zastavěného území,

  - vymezováním zastavitelných ploch zejména v návaznosti na zastavěné území, (tzn. zejména bez vymezování nových sídel či samot);

- v sídle rozvíjet prioritně obytnou zástavbu tak, aby nebyly narušeny nebo přímo zastavěny horizonty;

- respektovat stávající plochy občanského vybavení jako stabilizované a umožnit jejich dílčí rozvoj;

- podpořit a rozvíjet pěší a cyklistická propojení sídel v řešeném území ve vazbě na okolní sídla;

- respektovat výškovou hladinu současné zástavby ve vazbě na morfologii terénu, zachovat stávající pohledové osy a dálkové pohledy;

- doplnit chybějící zařízení technické infrastruktury;

- podpořit rozvoj občanského vybavení v obci.

- s ohledem na venkovský charakter zástavby se doporučuje preferovat novostavby s klasickou rovnoramennou sedlovou střechou

## Vymezení zastavitelných ploch

V ÚP jsou zastavitelné plochy rozlišeny na plochy stabilizované a plochy změn (viz legenda grafické části ÚP).

Plochy změn jsou dále děleny na:

- Plochy zastavitelné (pod kódem ZABX),

- Plochy přestavby (pod kódem PABX),

- Plochy změn v krajině (pod kódem KABX).

Označení „AB“ slouží k lepší orientaci. Určuje katastrální území, do kterého daná plocha spadá. (BE – Bělčice, HO – Hostišovice, PO – Podruhlí, TI – Tisov, UJ – Újezdec, ZH – Záhrobí, ZV – Závišín)

Tyto plochy jsou přehledně znázorněny na výkresu Základního členění území.

Pro každou plochu je stanoveno funkční využití formou Plochy s rozdílným způsobem využití, podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání.

### Vymezení zastavitelných ploch

ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy

| Číslo lokality | Kód funkce | Navržený způsob využití | Popis | Plocha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - v katastrálním území Bělčice: |
| ZBE1 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Proluka v severní části Bělčic | 2332.55 |
| ZBE2 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha západně od Bělčic | 7208.17 |
| ZBE3 | T | Plocha technické infrastruktury | Výstavba vodojemu severně od Bělčic | 837.496 |
| ZBE4 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha severně od Bělčic | 34300.97 |
| ZBE5 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha jihovýchodně od Bělčic | 3063.01 |
| ZBE6 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha jihovýchodně od Bělčic | 7065.26 |
| ZBE7 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha jižně od Bělčic | 24921.9 |
| ZBE8 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha jižně od Bělčic | 9570.56 |
| ZBE9 | T | Plocha technické infrastruktury | Rozšíření čističky odpadních vod jižně od Bělčic | 1155.43 |
| ZBE10 | OS | Plocha pro tělovýchovu a sport | Sportovní hala, součást projektu kongresového centra severně od Bělčic | 10502.1 |
| ZBE11 | OS | Plocha pro tělovýchovu a sport | Golfový klub, součást projektu kongresového centra severně od Bělčic | 12673.6 |
| ZBE12 | OS | Plocha pro tělovýchovu a sport | Stáje, součást projektu kongresového centra severně od Bělčic | 11193.8 |
| ZBE13 | OV | Plocha veřejné vybavenosti | Kongresové centrum severně od Bělčic | 4800.66 |
| ZBE14 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha jižně od Bělčic | 7724.89 |
| ZBE15 | OV | Plocha veřejné vybavenosti | Rozhledna severozápadně od Bělčic | 751.64 |
| ZBE16 | - | Plocha zrušena. | - | - |
| ZBE17 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha východně od Bělčic | 1796.80 |
| ZBE18 | V | Výroba a skladování | Plocha jihozápadně od Bělčic | 27299.90 |
| Ano | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha jihozápadně od Bělčic | 4682,96 |
| ZBE20 | V | Výroba a skladování | Plocha jihovýchodně od Bělčic | 27993 |
| - v katastrálním území Hostišovice: |
| ZHO1 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha jihozápadně od Hostišovic | 3320.77 |
| ZHO2 | V | Výroba a skladování | Plocha jihozápadně od Hostišovic | 2146.73 |
| ZHO3 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha severně od Hostišovic | 3784.31 |
| ZHO4 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha jihozápadně od Hostišovic | 7706.58 |
| - v katastrálním území Podruhlí: |
| ZPO1 | OS | Plocha pro tělovýchovu a sport | Výstavba sportovně-kulturního areálu s jízdárnou severozápadně od Podruhlí | 13161.2 |

| - v katastrálním území Tisov: |
| --- |
| ZTI1 | R | Rekreace | Rozšíření objektu individuální rekreace severně od Tisova | 2020.22 |
| ZTI2 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha západně od Tisova | 7618.20 |
| - v katastrálním území Újezdec u Bělčic: |
| ZUJ1 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Proluka v severní části Újezdce. | 10328.2 |
| - v katastrálním území Záhrobí: |
| ZZH1 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha severozápadně od Záhrobí | 1157.22 |
| ZZH2 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha západně od Záhrobí | 6257.97 |
| ZZH3 | T | Plocha technické infrastruktury | Plocha pro ČOV | 160.79 |
| - v katastrálním území Závišín u Bělčic: |
| ZZV1 | OS | Plocha pro tělovýchovu a sport | Výstavba sportovně-kulturního areálu jihozápadně od Závišína | 3438.72 |
| CELKEM | 214 100.42 |

### Vymezení ploch přestavby

ÚP vymezuje tyto plochy přestavby:

| Číslo lokality | Kód funkce | Navržený způsob využití | Popis | Plocha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - v katastrálním území Bělčice: |
| PBE1 | OS | Plocha pro tělovýchovu a sport | Výstavba dětského hřiště západně od základní školy | 6009 |
| PBE2 | OS | Plocha pro tělovýchovu a sport | Plocha v severozápadní části Bělčic | 1923.2 |
| PBE3 | V | Výroba a skladování | Plocha v severozápadní části Bělčic | 2071.46 |
| - v katastrálním území Záhrobí: |
| PZH1 | BV | Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické | Plocha západně od Záhrobí | 482.77 |
| CELKEM |  |  | 11222.35 |

### Vymezení ploch změn v krajině

ÚP vymezuje tyto plochy změn v nezastavěném území:

| Číslo lokality | Kód funkce | Navržený způsob využití | Popis | Plocha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KBE1 | NSs | Plocha smíšená nezastavěného území - sportovní | Golfové hřiště severně od Bělčic | 445017.9 |
| Územní systém ekologické stability: |
| KBE2 (VPO1) | NP | Plocha přírodní | Lokální biokoridor východně od Bělčic | 34377.39 |
| KUJ1 (VPO2) | NP | Plocha přírodní | Lokální biokoridor jižně od Újezdu | 14513.97 |
| KTI1 (VPO3) | NP | Plocha přírodní | Lokální biokoridor západně od Tisova | 25991.68 |
| Protipovodňové úpravy: |
| KHO1 (VPS4) | W | Plocha vodní a vodohospodářská | jalový přeliv s odpadem (propusť pod komunikací) | 494.512 |
| KPO4 (VPS5) | W | Plocha vodní a vodohospodářská | záchytný příkop s otevřenou stokou a propustkem | 4007.46 |
| KPO2 (VPS6) | W | Plocha vodní a vodohospodářská | jalový nehrazený přeliv s odpadem, bezpečnostní přeliv s odpadem | 3380.55 |
| KPO3 (VPS7) | W | Plocha vodní a vodohospodářská | hráz (suchý poldr) | 7171.08 |
| KTI3 (VPS9) | W | Plocha vodní a vodohospodářská | přelivný objekt s odpadem (částečně zatrubněný, 2x nový propustek) | 2633.75 |
| KUJ2 (VPS10) | W | Plocha vodní a vodohospodářská | jalový přeliv s odpadem | 3224.8 |
| KZH3 (VPS13) | W | Plocha vodní a vodohospodářská | záchytný příkop | 1909.48 |
| KZH1 (VPS15) | W | Plocha vodní a vodohospodářská | hráz (suchý poldr) | 16085.6 |
| KZV3 (VPS16) | W | Plocha vodní a vodohospodářská | povodňový bypass | 742.034 |
| KZV1 (VPS17) | W | Plocha vodní a vodohospodářská | odlehčovací kanál | 2922.61 |
| CELKEM |  |  | 562472.8 |

### Vymezení ploch územních rezerv

Územní plán nevymezuje žádné plochy územních rezerv.

## Systém sídelní zeleně

ÚP vymezuje systém sídelní zeleně takto:

- hlavní kostru systému sídelní zeleně tvoří především zeleň náměstí v Bělčicích, zeleň návsí jednotlivých obcí a také doprovodná zeleň v okolí rybníků;

- v zastavěných územích je systém doplněn stabilizovanými plochami veřejných prostranství a plochami zemědělskými – TTP;

- dále tvoří veřejná zeleň nedílnou součást ploch bydlení (BV), resp. veřejných prostranství, umístěných v těchto plochách;

- v přímé návaznosti na zastavěná území je systém dále tvořen ochrannou a doprovodnou zelení komunikací.

Pro koncepci systému sídelní zeleně obecně platí:

- plochy sídelní zeleně jsou nezastavitelné s výjimkami uvedenými v regulativech pro výše uvedené plochy dle kapitoly F textové části výroku ÚP;

- plochy sídelní zeleně budou dle možností vzájemně propojovány komunikacemi pro pěší a cyklisty s návazností na veřejné prostory v zastavěném území a na účelové komunikace v krajině;

- ve stabilizovaných plochách veřejných prostranství bude vysoká zeleň podle prostorových možností doplňována;

- k redukci na úkor staveb by mělo docházet pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech pro funkce nezbytné k provozu obce;

- součástí navrhovaných ploch bydlení (BV) budou veřejné prostory dimenzovány tak, aby jejich součástí byla vzrostlá zeleň.

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

ÚP stanovuje následující principy koncepce veřejné infrastruktury zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu:

## Dopravní infrastruktura

Návrh dopravního řešení vychází z výsledků analytické (průzkumové) části územního plánu a z podkladů a požadavků zástupců obce, orgánů a organizací státní správy a institucí. Konkrétní návrh dopravního řešení tyto výsledky, informace a požadavky zohledňuje a v územním plánu je uplatňuje.

### Silniční doprava

Přes správní území obce vede silnice II/174 Lnáře – Březnice. Tato silnice vede řešeným územím od jihozápadu směrem na severovýchod a prochází obcí Bělčice. Přes správní území obce dále vede silnice II/173 Blatná – Závišín. Tato silnice prochází okrajovou částí na jihu řešeného území a západně od Závišína se napojuje na silnici II/174.

Řešeným územím dále prochází pět silnic III. třídy:

- III/1736 Hostišovice – Bělčice

- III/1734 Blatná – Březnice

- III/0303 Bělčice – Závišín u Bělčic

- III/1765 Bělčice – Tisov

- III/1766 Bělčice – Záhrobí

Současná intenzita dopravy na těchto komunikacích nevyžaduje náhradní řešení v jejich trasování.

Dopravní napojení nových obytných rozvojových lokalit bude řešeno místními komunikacemi třídy D (obytná zóna se smíšeným provozem) tak, aby byla zajištěna maximální prostorová prostupnost zastavěného území.

V plochách dopravních koridorů, kde přímo nevzniknou stavby dopravní infrastruktury, zůstává v platnosti vymezená stabilizovaná plocha (původní funkce). V místech, kde na dopravní koridor bezprostředně navazují rozvojové plochy, mohou být tyto plochy rozšířeny až k hranici dopravní stavby.

Není nutné doplnit nové zastávky veřejné hromadné dopravy.

V rámci nových zastavitelných ploch ZBE4, ZBE6, ZBE7, ZBE14 budou vybudovány nové obslužné komunikace.

#### Účelové komunikace

Na celém správním území obce je síť účelových komunikací, jedná se o lesní a polní cesty, které umožňují přístup na zemědělské a lesní pozemky.

#### Doprava v klidu

Stávající způsob decentralizovaného odstavování vozidel je vzhledem k charakteru sídla v zásadě vyhovující. Navrhuje se dle potřeby zřídit parkovací místa v rámci stávajících i navržených veřejných prostranství tak, aby byla rozmístěna pokud možno rovnoměrně a ve vazbě na místa s kumulací aktivit. Žádné větší plochy pro parkovací místa se nenavrhují.

Parkování a odstavování vozidel je nutné řešit v rámci lokalit na pozemcích jednotlivých investorů podle platných předpisů v závislosti na předpokládané kapacitě využití. Pro novou výstavbu rodinných domů bude zajištěno vždy minimálně 1 parkovací stání na pozemku jednotlivé nemovitosti.

#### Veřejná doprava

Veřejná doprava nenavrhuje v organizaci veřejné autobusové dopravy žádné zásadní změny. Obec je obsluhována autobusy ČSAD.

#### Plochy dopravní vybavenosti

Územní plán nenavrhuje v řešeném území žádné nové čerpací stanice pohonných hmot, ani jiné nové objekty dopravní vybavenosti.

### Železniční doprava

Řešeným územím prochází regionální železniční trať č. 203 Strakonice - Březnice, nachází se zde dvě železniční stanice – Bělčice a Závišín. Územní plán nenavrhuje žádné změny v železniční dopravě.

### Letecká doprava

V řešeném území se nenachází žádné dopravní trasy ani jiná zařízení letecké dopravy.

### Cyklistická a pěší doprava

Správním územím obce prochází v současné době jedna cyklotrasa – cyklotrasa č. 1063 (Uzeničky – Lnáře) a čtyři turistické trasy (zelená, žlutá. žlutá a červená).

Vzhledem k nízké dopravní zátěži automobilovou dopravou je možné používat pro cyklistickou dopravu i místní komunikace. Proto není účelné vymezovat další cyklotrasy.

## Technická infrastruktura

### Vodní hospodářství

#### Zásobování vodou, požární ochrana

V obci Bělčice byl původní vodovod vybudován v roce 1974. Zdrojem byly dvě kopané studny S1 a S2, které se nachází na jihovýchodním okraji obce. Původně byla voda ze studní S1 a S2 svedena do kašny, která je umístěna v obci pod kostelem. Později byla asi 30 m od kašny vybudována akumulační jímka o objemu 60 m3. Studny S1, S2 a akumulační jímka nejsou v současné době v provozu. V roce 1985 se realizovala druhá etapa výstavby vodovodu Bělčice. Jednalo se o vrtané studny S3 a S4. Studna S3 je situována severozápadně od rybníka Polívka, studna S4 slouží jako rezerva. V roce 1985 se přistoupilo také k výstavbě vodojemu na tzv. Panském vrchu. Jedná se o monolitický jednokomorový vodojem s akumulací 250 m3. Provozovatelem je ČEVAK, a.s.

V obci Záhrobí je veřejný vodovod. Jako zdroj vody slouží dvě vrtané studny. Voda je čerpána do vodojemu o objemu 30 m3. Přívodný řad do vodojemu je z oceli o profilu DN 75 délky 390 m. Rozvodné řady po obci jsou z oceli o profilu DN 75 a DN 40 délky 622 m. Provozovatelem vodovodu je obec Bělčice.

V obcích Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec a Závišín jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou především z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Jako zdroj požární vody slouží dva rybníky v obci Hostišovice, dva malé rybníky v obci Podruhlí, kaskáda rybníků v obci Tisov, požární nádrž v obci Záhrobí a soustava rybníků u obce Závišín. V obci je aktivní sbor dobrovolných hasičů, hasičská zbrojnice je v Bělčicích a v Podruhlí.

U nové výstavby rodinných domů se předpokládá zásobení pitnou vodou z vlastních studní, případně napojením na stávající vodovod.

Rozšíření vodovodní sítě se navrhuje pouze v rámci nových zastavitelných ploch ZBE4, ZBE6, ZBE7, ZBE14.

Záměr kongresového centra – změny v území ZBE10, ZBE11, ZBE12, ZBE13, v rámci realizace projektu si zajistí vlastní zdroj vody v dostatečné kvalitě a kapacitě.

#### Čištění odpadních vod

Kanalizační síť v obci Bělčice byla postupně budována v letech 1935 – 1995 převážně z trub betonových a kameninových. Je vybudována jako jednotná, odvádějící dešťové a splaškové vody na ČOV. Na novější části kanalizační sítě jsou vybudovány potřebné revizní šachty a vpusti vyzděné nebo monolitické betonové. Je složena ze dvou kmenových stok. Stoka A odvádí vody ze střední a východní části obce a stoka NN odvádí odpadní vody ze západní části obce. Čistírna odpadních vod Bělčice byla vybudována v roce 1991. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu aeračního typu. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce a intenzifikace ČOV a byla vybudována nová odlehčovací komora. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Závišínského potoka. Provozovatelem kanalizace je ČEVAK, a.s.

Odpadní vody v obci Hostišovice jsou předčišťovány v septicích a odtékají dále do kanalizace. Obec má rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových z kanalizace Hostišovice: z výusti č. 1 do rybníka p. č. 165 v k.ú. Hostišovice na drobném vodním toku č.h.p. 1-08-04-024-L-05; z výusti č. 2 prostřednictvím otevřené stoky do Kostrateckého potoka č.h.p. 1-08-04-024 pod Mlýnským rybníkem, s platností do 31. 12. 2010. V současnosti probíhá nové řízení ohledně vypouštění odpadních vod.

Odpadní vody v obcích Podruhlí, Tisov a Újezdec jsou předčišťovány v septicích a odtékají dále do kanalizace. V současné době probíhá řízení k získání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z výustí obecní kanalizace.

Kanalizace v obci Záhrobí je vybudována jako jednotná, pravděpodobně betonová, profilu DN 300 – 500. Za obcí ústí do trativodu. Provozovatelem kanalizace je obec Bělčice. Územní plán předpokládá vybudování ČOV  u obce Záhrobí.

Odpadní vody v obci Závišín jsou předčišťovány v septicích a odtékají dále do kanalizace. Kanalizace se skládá ze dvou větví, které ústí do rybníka Klusák. V současné době probíhá řízení k získání rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových z výustí obecní kanalizace. Provozovatelem kanalizace je obec Bělčice.

U nově vybudovaných objektů se předpokládá, že splaškové vody budou likvidovány individuálně v domovních čistírnách nebo v jímkách na vyvážení.

Rozšíření kanalizační sítě se navrhuje pouze v rámci nových zastavitelných ploch ZBE4, ZBE6, ZBE7, ZBE14.

Záměr kongresového centra – změny v území ZBE10, ZBE11, ZBE12, ZBE13, v rámci realizace zajistí kvalitní likvidaci odpadních vod.

#### Odvádění dešťových vod

V jednotlivých obcích není vybudována oddílná kanalizace určená k odvádění dešťové vody. Dešťové vody jsou odváděny výše popsaným systémem jednotné kanalizační sítě.

Při realizaci nových staveb, úpravách staveb stávajících nebo změně využití staveb v řešeném území je nutné zajistit vsakování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby na pozemku stavby v souladu s vodním zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

### Energetika

#### Zásobování elektrickou energií

Na správním území obce se nachází 17 trafostanic, které mají ochranné pásmo 7 m kolmo na zdivo objektu. Umístění trafostanic je znázorněno v Koordinačním výkresu.

Správním územím prochází několik nadzemních elektrických vedení 22 kV. Po obci je rozvod nízkého napětí závěsnými kabely s opěrnými body.

Napojení navržených lokalit bude řešeno bez potřeby změny celé koncepce prodloužením stávajících rozvodů. Rozvoj zásobování elektrickou energií se bude odvíjet postupně s realizací jednotlivých navržených ploch. Vlastní napájení bude realizováno ze stávající distribuční sítě VN 22 kV, a to buď z distribučních transformačních stanic (DTS) nebo přímo z vedení VN 22 kV vybudováním vlastní trafostanice (TS).

Rozšíření elektrické sítě se navrhuje pouze v rámci nových zastavitelných ploch ZBE4, ZBE6, ZBE7, ZBE14. Kapacita nových zastavovaných ploch nevyžaduje budování nových trafostanic, s výjimkou záměru kongresového centra – změny v území ZBE10, ZBE11, ZBE12, ZBE13, v rámci realizace vytvoří vlastní napojení na elektrické vedení vybudováním nové trafostanice. Návrh umístění trafostanice bude zpracován v rámci projektu kongresového centra.

#### Zásobování zemním plynem a teplem

Obec Bělčice je napojena na vysokotlakou plynovodní síť odbočkou z řadu RWE Transgas. Tato odbočka DN 80 je vedena ze severozápadního směru k okraji Bělčic, kde je umístěna regulační stanice vysokotlak – středotlak (RS 1200, 4,0/0,3 MPa). Z regulační stanice je proveden STL plynovod po celém sídle. Na STL rozvod jsou použity IPE trubky profilů IPE D 110 – IPE D 32. Objekty jsou ze sítě napojeny přípojkou s regulátorem tlaku. Zdroje tepla (kotelny) jsou na plyn nebo kombinovaný způsob vytápění (tuhá paliva).

Rozšíření plynovodní sítě se navrhuje pouze v rámci nových zastavitelných ploch ZBE4, ZBE6, ZBE7, ZBE14.

Správním územím obce Tisov a Záhrobí prochází VTL plynovod, který zásobuje plynem obec Bělčice. Na správním území obce není technologický objekt zásobování plynem.

Na správním území obcí Hostišovice, Podruhlí, Újezdec a Závišín není plynovod ani technologický objekt zásobování plynem.

#### Obnovitelné zdroje energie

V západní části Bělčič je fotovoltaická elektrárna malého rozsahu patřící soukromému vlastníkovi. ÚP nevymezuje žádnou další plochu pro fotovoltaickou elektrárnu.

Území není vhodné pro umisťování větrných elektráren.

#### Produktovod

Jižní a východní částí řešeného území prochází katodově chráněná trasa produktovodu ČEPRO, a.s. a její ochranné pásmo. Dále je zde umístěn areál skladu PHM ČEPRO, a.s. – Bělčice s bezpečnostním pásmem tankoviště PHM. V k.ú. Závišín je umístěno zařízení stanice katodové ochrany (SKAO) s NN přípojkou, s el. vedením a s anodovým uzemněním včetně jeho ochranného pásma.

Územní plán respektuje tato zařízení a jejich ochranná a bezpečnostní pásma.

### Datové a komunikační sítě

Do centra obce vede kabeláž telekomunikační společnosti Telefonica O2 Czech republik a.s.

Ve střední části správního území, jižně od města Bělčice v areálu Zemědělského družstva jsou umístěny 2 vysílače s ochranným pásmem o poloměru 200 m. Vysílače jsou zakresleny v Koordinačním výkrese. V obci je dostupný internet ADSL.

Televizní a rozhlasový signál veřejně právních stanic je přijímán v dostatečné kvalitě ze stávajících vysílačů umístěných mimo řešené území. Další možnosti nabízí síť internetu a satelitní příjem.

Rozšíření datové a komunikační sítě se navrhuje pouze v rámci nových zastavitelných ploch ZBE4, ZBE6, ZBE7, ZBE14.

### Nakládání s odpady

Územní plán nenavrhuje žádné změny v současné koncepci likvidace odpadů. Je nezbytné zabezpečit ukládání odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 sb. o odpadech a s vyhláškou MŽP ČR č.383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Se závadnými látkami bude nutno zacházet v souladu s ustanovením § 39 zákona Č.254/2001 Sb., o vodách. Odpadové hospodářství obce je zajišťováno dodavatelsky. Obec zajišťuje sběr tříděného odpadu. Třídění nebezpečných složek komunálního odpadu je řešeno neperiodickým systémem mobilních svozů na vybrané druhy odpadu.

Likvidace bioodpadu bude i nadále řešena individuálně na vlastním pozemku.

## Občanské vybavení

Koncepce uspořádání občanského vybavení je dána potvrzením stávajících ploch sloužících této funkci, tzn. jejich zahrnutí do ÚP jako plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV),  plochy pro tělovýchovu a sport (OS) a  plochy pro veřejná pohřebiště a související služby (OH) ve stabilizovaných částech území.

Nové stavby a zařízení pro občanskou vybavenost lze umisťovat v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. V rámci územního plánu jsou vymezeny nové plochy podporující sportovní a kulturní vyžití v jednotlivých obcích.

Na území je zamýšlen nadnárodní projekt hotelového komplexu s kongresovým centrem, wellness a golf klubem společnosti Tulsa. Součástí projektu je vybudování golfového klubu, stájí a sportovní haly. Tento záměr byl původně zanesen jako plocha nadregionálního významu v ZÚR JK před uplatněním jeho změn.

V obci Bělčice se nachází budova obecního úřadu, základní a mateřská škola, kostel se hřbitovem, nákupní centrum, pošta, občerstvení, knihovna, motokrosová trať a fotbalové hřiště. V obci Újezdec se nachází kostel a kaplička.

Celé řešené území je pokryto zastávkami veřejné autobusové dopravy. V obcích Bělčice a Závišín je umístěna také zastávka železniční dopravy.

## Veřejná prostranství

ÚP respektuje všechna stávající funkční veřejná prostranství. Jedná se hlavně o náměstí v Bělčicích a návsi v Hostišovicích, Podruhlí, Tisově,  Újezdci, Záhrobí a v Závišíně.

ÚP dále umožňuje umístění veřejných prostranství v rámci ploch s rozdílným způsobem využití podle regulativů stanovených v kap. F textové části výroku ÚP.

V územním plánu jsou vymezována nová veřejná prostranství v rámci nově zastavitelných ploch ZBE4, ZBE6, ZBE7, ZBE14, čímž je zároveň plněna podmínka §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.

# Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

## Koncepce uspořádání krajiny

Cílem koncepce uspořádání neurbanizované krajiny je vymezení ploch pro zemědělské, lesnické a jiné hospodářské využití krajiny, včetně stanovení některých omezujících podmínek pro takové využití. Cílem je dále ochrana stávajících ekologických a krajinářských hodnot území, včetně funkčních částí systému ÚSES a pro doplnění a založení dostatečného podílu nových prvků "environmentální infrastruktury" s biologickou, ale i protierozní či krajinotvornou funkcí.

ÚP stanovuje tyto základní principy koncepce uspořádání krajiny:

- v nezastavěném území respektovat krajinný ráz a přirozený krajinný obraz sídla;

- respektovat přírodní hodnoty viz kapitola B.2.2 textové části výroku;

- zachovat souvisle přístupné krajinné celky, umožňující prostupnost a rekreační využití při udržení reprodukční schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;

- realizovat prvky dané Plánem společných zařízení komplexní pozemkové úpravy a prvky ÚSES pro průběžnou stabilizaci zemědělsky využívané krajiny;

- podporovat péči o funkční prvky ÚSES a zajistit péči o zanedbané (částečně funkční) prvky ÚSES (stabilizace vodního režimu, kosení luk, apod.) a významné krajinné prvky, v lesních biocentrech podporovat postupné přibližování k přirozené druhové skladbě;

- zachovat stávající dominanty solitérní zeleně a podpořit výsadbu liniové zeleně ve volné krajině;

- zabránit negativním důsledkům intenzivního obhospodařování zemědělské půdy a erozi zemědělské půdy.

## Vymezení ploch změn ve využití krajiny

Stávající plochy ZPF budou zachovány a chráněny pro zemědělské využití s výjimkou ploch určených k zastavění uvedených v kap. C2. textové části ÚP a ploch systému sídelní zeleně dle kap. C3. a prvků ÚSES dle kap. E3. Stávající vodní plochy, toky, zdroje a jejich ochranná pásma jsou chráněny pro plnění biologických a vodohospodářských funkcí v krajině. Dále je třeba respektovat volný pruh v minimální šíři 8 m alespoň na jednom břehu podél vodních toků pro jejich správu a údržbu.

## Územní systém ekologické stability

V rámci tvorby krajinného prostředí je ÚP zaměřen především na vymezení územního systému ekologické stability.

ÚP překryvným způsobem vymezuje v řešeném území prvky ÚSES dle poskytnutého podkladu v podrobnosti Plánu ÚSES. Vymezení skladebných částí ÚSES je ve veřejném zájmu. Chybějící, tzn. nefunkční skladebné části ÚSES na lokální hierarchické úrovni, zahrnuje ÚP v souladu s platnými právními předpisy do veřejně prospěšných opatření se všemi zákonnými dopady do vlastnických vztahů. Přípustnost využití z hlediska ovlivnění funkčnosti ÚSES je nutné posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

Pro všechny skladebné části ÚSES (biocentra, biokoridory, interakční prvky) platí tyto podmínky:

(tento regulativ má překryvný charakter – je nadřazen zařazení ploch s rozdílným způsobem využitím)

- U vymezených prvků ÚSES musí být vždy zachována jejich funkčnost a vymezený charakter.

- U vymezených prvků ÚSES nesmí být narušena jejich kontinuita.

- Vymezená biocentra musí být chráněna před změnou využití území, která by snížila stávající stupeň ekologické stability, a před umisťování záměrů (zejména staveb), které jsou v rozporu s hlavní funkcí těchto ploch.

- Vymezení skladebných prvků ÚSES v území ložisek není překážkou k případnému využití ložiska za podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerostů dočasně omezeny, případně dojde k dočasné úpravě trasy biokoridoru, budou po ukončení těžby obnoveny v odpovídajícím charakteru, trase a v potřebném rozsahu.

Přípustné využití:

- využití sloužící k zajištění, posílení či zachování funkčnosti ÚSES;

Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro vodní hospodářství za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; nesmí dojít k překročení přípustných parametrů pro přerušení prvků ÚSES, přitom se musí dbát, aby prolnutí bylo co nejkratší, pokud možno kolmo k ose biokoridoru

- zahrady, veřejná zeleň a veřejná prostranství za předpokladu, že ÚSES prochází zastavěným územím.

Nepřípustné využití:

- jakékoliv využití, které omezuje či znemožňuje funkčnost prvků ÚSES;

- vymezené prvky ÚSES musí být chráněny před změnou využití území, které by snížilo stávající stupeň ekologické stability, a před umisťováním záměrů (zejména staveb), které jsou v rozporu s hlavní funkcí těchto ploch

### Nadregionální a regionální úroveň ÚSES

Nejvyšší nadregionální hierarchická úroveň (NR) se v řešeném území nevyskytuje. ÚP respektuje regionální ÚSES dle ZÚR JK.

Přehled skladebných částí ÚSES na regionální hierarchické úrovni je uveden v následující tabulce:

| Označení | Charakteristika | Název | Plocha/délka |
| --- | --- | --- | --- |
| RBC 852 | funkční | Hliniční vrch | 14.36 ha ha |
| RBK 4000 | funkční | Hliniční vrch – Střížovický vrch | 2.1 km |
| RBK 277 | funkční | Drahenický vrch – Hliniční vrch | 1 km |

### Lokální úroveň ÚSES

Lokální biocentra (LBC) a biokoridory (LBK) jsou navrženy v návaznosti na okolní katastrální území.

| Označení | Charakteristika | Název | Plocha/délka |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC34 | funkční, lesní | Netušilův Mlýn | 8.24 ha ha |
| LBC35 | funkční, lesní | Rovina | 6.50 ha |
| LBC37 | funkční, kombinované | Slepičí hora | 6.22 ha |
| LBC38 | funkční, lesní | Za Lipovicí | 3.18 ha |
| LBC39 | funkční, lesní | Občiny | 4.14 ha |
| LBC48 | funkční, lesní | Bělčická hora | 8.26 ha |
| LBC54 | funkční, lesní | Pohodná louka | 15.06 ha |
| LBC55 | funkční, luční | Thorováček | 7.98 ha |
| LBC56 | funkční, luční | Pod Škrabákem | 4.31 ha |
| LBC57 | funkční, kombinované | V Havírně | 12.79 ha |
| LBC58 | funkční, lesní | Málkovský kout | 10.18 ha |
| LBC60 | funkční, lesní | Vyšovy | 1.54 ha |
| LBC61 | funkční, kombinované | Lopatárna | 3.55 ha |
| LBK235 | nefunkční, luční | U Tisova | 2.79 km |
| LBK237 | funkční, kombinované | Luh | 10.18 km |
| LBK238 | funkční, luční | Malý Zlatohlav | 2.25 km |
| LBK239 | funkční, luční | Budín | 7.65 km |
| LBK241 | funkční, kombinované | Kněžská hora | 1.49 km |
| LBK242 | funkční, kombinované | Velký Bělčický rybník | 6.81 km |
| LBK243 | funkční, lesní | Špalková hora | 1.65 km |
| LBK244 | funkční, kombinované | Vratečín | 9.86 km |
| LBK245 | funkční, lesní | V Pahorcích | 4.46 km |
| LBK246 | nefunkční, mezofilní | Na Zdeninách | 4.99 km |
| LBK247 | funkční, lesní | Na Homoli | 5.86 km |
| LBK254 | nefunkční, kombinované | Ve Vitenčích | 1.71 km |
| LBK260 | funkční, kombinované | Na Vosovkách | 3.29 km |
| LBK263 | funkční, luční | Závišínský potok – pod Závišínem | 18.33 km |
| LBK264 | funkční, luční | Za Klusákem | 3.29 km |
| LBK265 | funkční, kombinované | V Havírně | 6.99 km |

Výše uvedené prvky jsou souhrnně graficky znázorněny v Koordinačním výkresu.

### Interakční prvky

ÚP nevymezuje žádné interakční prvky.

## Prostupnost krajiny

Stávající cestní síť je územním plánem stabilizována.

Další cesty je možné zřizovat v nezastavěném území v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobenými zvěří a dočasná oplocení pastvin). Přípustné je stávající oplocení pozemků v krajině s kulturou „plocha zeleně“. Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému města na síť účelových komunikací v krajině.

## Protierozní opatření

Pro zajištění ochrany území ÚP stanovuje tyto podmínky:

- vysazovat přirozenou vegetaci podél komunikací, cest a v údolích vodních toků;

- realizovat prvky ÚSES jako součást revitalizace krajinných prvků, zejména v rámci zastavěných území a v návaznosti na něj se stabilizační protierozní funkcí (výsadba doprovodné vegetace, údržba nezpevněných ploch, zamezení další výstavby v blízkosti toků, atd.).

## Ochrana před povodněmi a obnova přirozeného vodního režimu krajiny

V řešeném území je vyhlášeno záplavové území vodního toku Q100 – Závišínský potok. Nachází se zde aktivní zóna záplavového území včetně hranic 5, 20 a 100leté vody. Toto záplavové území je návrhem ÚP respektováno.

ÚP stanovuje následující opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny:

| Číslo opatření | Katastrální území | Název opatření | Veřejně prospěšná stavba | Změna v krajině |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | k.ú. Bělčice | záchytný příkop | VPS1 | _ |
| 2 |  | dešťová kanalizace | _ |  |
| 3 |  | propustek | VPS3 | _ |
| 4 | k.ú. Hostišovice | jalový přeliv s odpadem (propusť pod komunikací), vyústění do stávající otevřené stoky | VPS4 | KHO1 |
| 5 | k.ú. Podruhlí | záchytný příkop s otevřenou stokou a propustkem | VPS5 | KPO4 |
| 6 |  | jalový nehrazený přeliv s odpadem, bezpečnostní přeliv s odpadem | VPS6 | KPO2 |
| 7 |  | hráz (suchý poldr) | VPS7 | KPO3 |
| 8 | k.ú. Tisov | ochranná hrázka, stavba mostku | VPS8 | _ |
| 9 |  | přelivný objekt s odpadem (částečně zatrubněný, 2x nový propustek) | VPS9 | KTI3 |
| 10 | k.ú. Újezdec u Bělčic | jalový přeliv s odpadem | VPS10 | KUJ2 |
| 11 |  | bezpečnostní přeliv | VPS11 | _ |
| 12 |  | dešťová kanalizace se záchytným a otevřeným příkopem | VPS12 | _ |
| 13 | k.ú. Záhrobí | záchytný příkop | VPS13 | KZH3 |
| 14 |  | dešťová kanalizace | VPS14 | _ |
| 15 |  | hráz (suchý poldr) | VPS15 | KZH1 |
| 16 | k.ú. Závišín u Bělčic | povodňový bypass | VPS16 | KZV3 |
| 17 |  | odlehčovací kanál | VPS17 | KZV1 |

## Další opatření k obnově a zvyšování stability a biodiverzity krajiny

ÚP stanovuje následující opatření ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny:

- revitalizace vodních toků - odtrubnění, návrh návratu vodotečí do původních tras, event. obnova a tvorba dalších mokřadních biotopů v okolí;

- zakládání druhově pestrých extenzivních luk či extenzivních ovocných sadů na hospodářsky obtížně využitelných plochách, zakládání různých mokřadních biotopů;

- zakládání solitérní či liniové zeleně (oboustranných alejí) podél silničních komunikací.

## Koncepce rekreačního využívání krajiny

Bělčicko se pro rekreační využití přímo nabízí (pozn. i jako rodiště významného básníka Ladislava Stehlíka, jenž je pohřben na zdejším hřbitově a svojí tvorbou opěvoval českou krajinu). Lesopolní krajina smíšená s rybničnou soustavou napojenou na malebný Závišínský potok nabízí mnoho možností rekreačního využívání. Vhodná je zejména pro pěší rekreaci a cykloturistiku, ale i pro rybaření.

Pro rekreační využití krajiny je třeba zachovat její jedinečný a malebný krajinný ráz.

ÚP vytváří novou plochu pro rozhlednu nad městem Bělčice, která má potenciál zatraktivnit lokalitu pro krátkodobou rekreaci výletníků z blízkého okolí. Dále jsou stabilizovány plochy pro tradiční závody motokrosu, podporující atraktivitu území pro další zájmovou skupinu lidí.

Pro podporu rekreačního využití krajiny jsou voleny měkké regulativy pro využití ploch v zastaveném území, které umožňují zvýšení ubytovací kapacity v území.

## Dobývání nerostů

V řešeném území se nenachází žádné evidované dobývací prostory.

Na správním území obce se nenachází žádné ložisko nerostných surovin., ani chráněné ložiskové území.

Do řešeného území zasahují poddolovaná území po těžbě zlatonosné rudy. Jedná se o poměrně rozsáhlou lokalitu v severozápadní části území:

- č. 1322 Kocelovice – Zlaté Hory (k.ú. Kocelovice)

- č. 1334 Újezdec u Bělčic (k.ú. Újezdec u Bělčic)

- č. 1348 Újezdec u Bělčic – Bělčická hora (k.ú. Újezdec u Bělčic)

- č. 4958 Újezdec u Bělčic – Na Vrchu 1 (k.ú. Újezdec u Bělčic, Závišín u Bělčic)

Na správním území obce se dále nachází několik starých důlních děl. Jsou umístěna v severozápadní části území:

- Šachtice D (k.ú. Újezdec u Bělčic)

- Jáma na Vitenči (k.ú. Újezdec u Bělčic)

- Šachtice č. IV (k.ú. Újezdec u Bělčic)

- Šachtice č. III (k.ú. Újezdec u Bělčic)

- Jáma Kněžská Hora (k.ú. Újezdec u Bělčic)

- Šachtice č. I. (k.ú. Újezdec u Bělčic)

- Šachtice č. II (k.ú. Újezdec u Bělčic)

- Štola Barbora (k.ú. Újezdec u Bělčic)

- Jáma na Borku (k.ú. Újezdec u Bělčic)

Prognózní zdroje, sesuvná území ani svahové deformace se zde nevyskytují.

## Dopravní a technická infrastruktura v krajině

Stávající systém dopravní i technické infrastruktury v krajině zůstane zachován.

Územní plán vymezuje v krajině dvě plochy pro technickou infrastrukturu, a to pro zřízení vodojemu (ZBE3) a rozšíření čističky odpadních vod (ZBE9). Žádná nová vedení technické infrastruktury v krajině se nenavrhují.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití:

#### Plochy bydlení

BV – Bydlení individuální v rodinných domech - vesnické

BH – Bydlení hromadné

Plochy občanského vybavení

OV – Plocha veřejné vybavenosti

OS – Plocha pro tělovýchovu a sport

OH – Plocha pro veřejná pohřebiště a související služby

Plochy rekreace

R – Plocha rekreace

#### Plochy veřejných prostranství

PV – Plocha veřejných prostranství

#### Plochy zeleně

Z – Plocha zeleně

#### Plochy výroby a skladování

V – Plochy výroby a skladování

#### Plochy dopravní infrastruktury

DS – Plocha pro silniční dopravu

DZ – Plocha pro drážní dopravu

#### Plochy vodní a vodohospodářské

W – Plocha vodní a vodohospodářská

#### Plochy nezastavěného území

NP – Plocha přírodní

NZ – Plocha zemědělská

NL – Plocha lesní

NSs – Plocha smíšená nezastavěného území

#### Plochy technické infrastruktury

T – Plocha technické infrastruktury

#### Plochy specifické

X – Plocha specifická - ČEPRO, a.s.

#### Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické (BV)

Hlavní využití:

- stavby pro rodinné bydlení

Přípustné využití:

- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně

- dětská hřiště a sportoviště o výměře do 500 m2

- zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou

- doprovodné stavby související s bydlením (například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a podobně)

- související technická infrastruktura

- stavby a zařízení pro chovatelství drobného zvířectva a pěstitelství samozásobitelského charakteru

Podmíněně přípustné využití:

- do ploch bydlení lze zahrnout stavby občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod s prodejní plochou o výměře větší než 300 m2, stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu pokud svým provozem neomezí komfort bydlení

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné na dopravní obsluhu

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková hladina nových objektů bude respektovat okolní zástavbu a nepřesáhne 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví

- objekty musí zachovávat strukturu okolní zástavby, nevhodné jsou nadměrné hmoty

- stavby v prolukách musí výškou římsy, tvarem střechy a orientací hřebene navazovat na sousední zástavbu

- nové objekty na okraji zastavěného území budou mít na vnějším okraji směrem do krajiny situovány zahrady

- nové objekty se nebudou umisťovat na horizonty

- doprovodné stavby nepřesáhnou 1NP a jejich celková zastavěná plocha nepřesáhne 40% zastavěné plochy hlavní stavby pro bydlení

- u nově vymezených zastavitelných ploch zastavěná plocha pozemku nepřesáhne 30%, v prolukách se tato podmínka neuplatňuje

- u nových staveb pro bydlení musí být zajištěno 1 parkovací stání na vlastním pozemku na 1 RD

#### Bydlení hromadné (BH)

Hlavní využití:

- stavby pro bydlení

Přípustné využití:

- související dopravní a technická infrastruktura

- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně

Podmíněně přípustné využití:

- do ploch bydlení lze zahrnout stavby občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod s prodejní plochou o výměře větší než 300 m2, stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu, další stavby spojené s provozem drobného nerušícího podnikání, pokud svým provozem neomezí komfort bydlení

- drobné doplňkové stavby a zařízení (např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích zvířat, vedlejší stavby slučitelné s bydlením) pokud slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod

Podmínky prostorového uspořádání:

- nové objekty budou respektovat výšku okolní zástavby a nepřesáhnou 4 nadzemní podlaží

#### Plocha veřejné občanské vybavenosti (OV)

Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, církevní stavby, stavby pro vědu a výzkum

Přípustné využití:

- vyhlídky, rozhledny a altány

- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických cest a veřejné zeleně

- další stavby a zařízení občanského vybavení a drobné nerušící podnikání

- související technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné, musí zajišťovat odpovídající množství parkovacích stání

- maximální výška objektů a zařízení nepřesáhne okolní zástavbu o více než 0,5 NP, stavby ve volné krajině nepřesáhnou 3,5 NP (max. 15 m po hřeben střechy), výjimka z tohoto pravidla platí pro rozhledny, které mohou přesáhnout stanovenou výšku

- objekty a zařízení umisťované ve volné krajině musí prokázat, že přímo ani ve svých důsledcích nenaruší krajinný ráz

#### Plocha pro tělovýchovu a sport (OS)

Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport

Přípustné využití:

- otevřená sportoviště, hřiště a koupaliště

- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických cest a zeleně

- drobné stavby bezprostředně související se sportem či rekreací, například šatny, hygienická zázemí, klubovny, altány, pergoly, terasy a podobně, včetně jejich integrace do ostatních staveb ve vymezené ploše

- stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu

- související stavby a zařízení pro stravování a ubytovací zařízení

- související dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:

- stáje pro chov koní, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na kvalitu prostředí pro obyvatele okolních obcí

- zařízení pro veřejné stravování, ubytování a maloobchod za podmínky jejich napojení na hlavní náplň území, která nebude jejich činností omezena

- jejich funkční vazbou na hlavní náplň území, která nebude jejich činností omezena

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- objekty budou respektovat výšku okolní zástavby a nepřesáhnou 2 nadzemní podlaží

- objekty se nebudou usazovat na horizonty

- objekty musí zachovávat strukturu okolní zástavby, nevhodné jsou nadměrné hmoty

#### Plocha pro veřejná pohřebiště a související služby (OH)

Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro pohřebnictví, hřbitovy

Přípustné využití:

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství

- související občanská vybavenost

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

#### Plocha rekreace (R)

Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro individuální a hromadnou rekreaci a agroturistiku

Přípustné využití:

- drobné doplňkové stavby a zařízení (např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích zvířat)

- veřejná prostranství a plochy zeleně

- zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou

- související dopravní a technická infrastruktura

- vodní plochy a protipovodňová opatření

- parkovací stání v počtu odpovídajícímu kapacitě hlavního zařízení

- výrobky plnící funkci rekreace

- související občanská vybavenost  - stravování, tělovýchova a sport

Podmíněně přípustné využití:

- nové objekty, přístavby a dostavby – za podmínek doložené kvalitní likvidace odpadních vod

- ubytování správce za podmínky jeho napojení na hlavní náplň území, která nebude jeho činností omezena

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména objekty pro trvalé bydlení

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková hladina zástavby bude respektovat výšku okolní zástavby

- hlavní objekt nesmí přesáhnout 2 nadzemní podlaží, kde 2. nadzemní podlaží musí být řešeno jako podkroví

- u nově vymezených zastavitelných ploch nepřesáhne zastavěná plocha  25% plochy pozemku

#### Plocha veřejných prostranství (PV)

Hlavní využití:

- veřejná prostranství – náměstí, návsi, ulice, chodníky, veřejná zeleň

Přípustné využití:

- parky a další zeleň

- ostatní prostory přístupné bez omezení

- kaple, drobná architektura a vodní prvky (například lavičky, přístřešky, altány, pergoly, schodiště, sochy, kašny, fontány a podobně)

- místní komunikace, účelové komunikace, chodníky, pěší stezky, in-line dráhy, cyklostezky

- dopravní infrastruktura

- vodní plochy

- dětská hřiště o výměře do 500m2

- občanská vybavenost související s užíváním veřejného prostoru (WC, občerstvení a podobně)

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- prostorové uspořádání musí koordinovat plochy pro bezpečný pohyb pěších a automobilový provoz, pokud je ve veřejném prostranství zastoupen

- na kvalitu zařízení parteru veřejných prostranství musí být kladeny zvýšené estetické a hygienické nároky

#### Plochy zeleně (zahrady) (Z)

Hlavní využití:

- soukromá zeleň, zejména zahrady nezahrnuté do jiných druhů ploch

Přípustné využití:

- doprovodné stavby pro rekreaci a zahradnictví (např. kolny, altány, bazény, parkovací stání, garáže a podobně)

- vodní toky a plochy

- oplocení

- stavby a zařízení pro chov drobného domácího zvířectva

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- objekty nepřesáhnou 1 nadzemní podlaží

#### Plocha výroby a skladování (V)

Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro výrobu, zemědělskou výrobu, rybníkářství, skladování a lehký průmysl

Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a speciálních dopravních a mechanizačních prostředků

- související stavby a zařízení pro administrativu a stravování

- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže

- provozní čerpací stanice PHM v areálu

- související dopravní a technická infrastruktura, včetně zásobování a parkování

- služební a pohotovostní byty

- doprovodná, izolační a ochranná zeleň

Podmíněně přípustné využití:

- objekty pro průmyslovou výrobu, za podmínky, že nepřekročí imisní a hlukové limity

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní účinky za hranicí areálu překračují přípustné hygienické limity

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 12 m nad okolním terénem

- výšková hladina zástavby může být místně překročena s ohledem na umístění v krajině, max. však v rozsahu 5% z celkové plochy (např. komíny, stožáry, sila a další)

- podíl zpevněných ploch max. 60%, zbytek budou tvořit plochy zeleně

#### Plocha pro silniční dopravu (DS)

Hlavní využití:

- silnice, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů a podobně

Přípustné využití:

- stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení, zejména autobusové zastávky a nádraží, terminály, odstavné a parkovací plochy

- státní silnice II. a III. třídy

- místní komunikace

- chodníky a další pěší cesty, cyklostezky

- související technická infrastruktura

- doprovodná a izolační zeleň

- odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily

- hromadné a řadové garáže

- areály údržby pozemních komunikací

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- objekty musí architektonickým členěním staveb a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby a krajiny, mimo zastavěné území nepřekročí výšku jednoho nadzemního podlaží

- stavby musí svým technickým řešením umožnit prostupnost v krajině

#### Plocha pro drážní dopravu (DZ)

Hlavní využití:

- plochy, stavby a zařízení pro železniční dopravu

Přípustné využití:

- železniční koridor včetně jejich zařízení (např. provozní budovy)

- protihluková opatření

- dopravní a technická infrastruktura

- doprovodná a izolační zeleň

Podmíněně přípustné využití:

- občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- objekty musí architektonickým členěním staveb a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby a krajiny, mimo zastavěné území nepřekročí výšku jednoho nadzemního podlaží

- stavby musí svým technickým řešením umožnit prostupnost v krajině

#### Plocha vodní a vodohospodářské (W)

Hlavní využití:

- vodní plochy a koryta vodních toků

Přípustné využití:

- protipovodňová opatření

- vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády, aj.)

- činnosti související s údržbou, chovem ryb, případně vodní drůbeže

- činnosti spojené s rekreací

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

#### Plocha přírodní (NP)

Hlavní využití:

- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, ÚSES, CHKO mimo I. a II. zónu, VKP

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodohospodářství, vodní plochy a toky

Podmíněně přípustné využití:

- související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové komunikace, pěší cesty, in-line dráhy, cyklostezky, hipostezky, pokud nenaruší funkčnost krajiny a umožní její prostupnost

Nepřípustné využití:

- změna druhu pozemku na ornou půdu

- oplocování

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- stavby, zařízení a opatření musí být umisťovány mimo horizonty, nesmí narušovat funkčnost krajiny, musí být mimo pohledově exponovaná místa

#### Plocha zemědělská (NZ)

Hlavní využití:

- zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví (zejména silážní žlaby, seníky, pastevní areály, přístřešky pro letní pastvu dobytka)

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství,

- vodní plochy a toky, protipovodňová opatření

- stavby a zařízení pro rybářské, včelařské a myslivecké účely

- související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové komunikace, pěší cesty, in-line dráhy, cyklostezky, hipostezky

- plochy a liniové trasy technické infrastruktury

- zařízení důležitá pro polní závlahy, ochranné terasy a vegetační úpravy zabraňující erozi

Podmíněně přípustné využití:

- zalesnění zemědělských půd za podmínky návaznosti na další lesní pozemky mimo I. a II. třídu ochrany BPEJ

- zajištění ohradníky pastevních areálů a výběhů, pokud bude zajištěna prostupnost krajiny

Nepřípustné využití:

- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (např. FVE, větrná elektrárna, bioplynová stanice)

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady

Podmínky prostorového uspořádání:

- stavby a zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat krajinný ráz, nebudou umisťovány na horizonty

- musí být zajištěna dopravní obslužnost zařízení

#### Plocha lesní (NL)

Hlavní využití:

- pozemky určené k plnění funkce lesa podle zákona o lesích

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví

- nové zalesňování

- související dopravní a technická infrastruktura

- liniové trasy technické infrastruktury

- oplocení lesních školek a obor

- drobné stavby a zařízení podporující turistiku - altány, rozhledny, naučné lesní stezky, mobiliář (lavičky, koše, orientační tabule, atd.)

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- dálnice a silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace

- stavby drážní dopravy

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

#### Plocha smíšená nezastavěného území - sportovní (NSs)

Hlavní využití:

- celoročně a sezóně užívané otevřené plochy přírodního charakteru pro letní i zimní sporty (golfové hřiště, ...)

- sezónně užívané otevřené plochy přírodního charakteru pro sporty jednostopých motorových vozidel

- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů

- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech, slunění

- drobná sadovnická a parková úprava

Přípustné využití:

- nezbytné technické vybavení

- vybavení a vybrané stavby pro nepobytovou rekreaci a sport (např. sportovní a herní prvky, odpočivné altány a přístřešky, vyhlídky, informační prvky)

- související dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- oplocení

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- zařízení a stavby nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat krajinný ráz, nebudou umisťovány na horizonty a pohledově exponovaná místa

#### Plocha technické infrastruktury (T)

Hlavní využití:

- stavby a zařízení technické infrastruktury

Přípustné využití:

- stavby a provozně související zařízení technického vybavení například vodovodů, vodojemů, kanalizace a čistíren odpadních vod

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody

- stavby a zařízení pro zásobování plynem

- související dopravní infrastruktura

- doprovodná a izolační zeleň

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována nové nadzemní vedení technické infrastruktury

#### Plocha specifická – ČEPRO, a.s. (X)

Hlavní využití:

- stavby, plochy a zařízení pro skladování pohonných hmot

Přípustné využití:

- související dopravní a technická infrastruktura

- doprovodná a izolační zeleň

- tankoviště pohonných hmot

- zařízení stanice katodové ochrany

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

## Plochy a koridory s možností vyvlastnění

ÚP vymezuje tyto VPS, pro které lze práva k pozemkům omezit zřízením věcného břemene podle § 170 stavebního zákona:

| Veřejně prospěšná stavba | Katastrální území | Název opatření | Změna v krajině |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS1 | k.ú. Bělčice | záchytný příkop | _ |
| VPS2 |  | dešťová kanalizace souběžně se stávající | _ |
| VPS3 |  | propustek | _ |
| VPS4 | k.ú. Hostišovice | jalový přeliv s odpadem (propusť pod komunikací), vyústění do stávající otevřené stoky | KHO1 |
| VPS5 | k.ú. Podruhlí | záchytný příkop s otevřenou stokou a propustkem | KPO4 |
| VPS6 |  | jalový nehrazený přeliv s odpadem, bezpečnostní přeliv s odpadem | KPO2 |
| VPS7 |  | hráz (suchý poldr) | KPO3 |
| VPS8 | k.ú. Tisov | ochranná hrázka | _ |
| VPS9 |  | přelivný objekt s odpadem (částečně zatrubněný, 2x nový propustek) | KTI3 |
| VPS10 | k.ú. Újezdec u Bělčic | jalový přeliv s odpadem | KUJ2 |
| VPS11 |  | bezpečnostní přeliv | _ |
| VPS12 |  | dešťová kanalizace se záchytným a otevřeným příkopem | _ |
| VPS13 | k.ú. Záhrobí | záchytný příkop | KZH3 |
| VPS14 |  | dešťová kanalizace souběžně se stávající | _ |
| VPS15 |  | hráz (suchý poldr) | KZH1 |
| VPS16 | k.ú. Závišín u Bělčic | povodňový bypass | KZV3 |
| VPS17 |  | odlehčovací kanál | KZV1 |

ÚP vymezuje tyto VPO k založení prvků územního systému ekologické stability:

VPO1 - KBE2		Vymezení lokálního biokoridoru ÚSES		LBK235

VPO2 - KUJ1		Vymezení lokálního biokoridoru ÚSES		LBK246

VPO3 - KTI1		Vymezení lokálního biokoridoru ÚSES		LBK254

VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou graficky vymezeny na výkresu č. V3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Uvedené plochy a koridory je možné vyvlastnit ve prospěch Města Bělčice. ÚP nenavrhuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

ÚP nevymezuje žádné VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo ve prospěch obce Bělčice podle § 101 stavebního zákona.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Územní plán vymezuje tyto plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie:

- zastavitelná plocha ZBE4,

- zastavitelná plocha ZBE6,

- zastavitelná plocha ZBE7.

Lhůta pro pořízení územní studie včetně vložení dat o této studii do evidence územně plánovací

činnosti je do ukončení platnosti tohoto ÚP. Zadání územní studie, v němž bude stanoven obsah, rozsah (vymezení řešeného území), cíle a účel územní studie, připraví pořizovatel podle § 30 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Územní studie pro každou vymezenou zastavitelnou plochu by měla rozčlenit plochy na jednotlivé parcely, vymezit plochy veřejných prostranství, zajistit dopravní obslužnost území a napojit parcely na sítě technické infrastruktury.

# Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Nebylo zpracováno posouzení vlivu ÚP na evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast a tedy nebyl prokázán negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvosti. Proto příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku neuvedl požadavek na kompenzační opatření.

# Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Změny v území mohou být realizovatelné kdykoli v době platnosti tohoto ÚP.  Prioritou je však zastavění disponibilních stavebních pozemků uvnitř zastavěného území (v rámci dané funkce).

ÚP nestanovuje pro budoucí výstavbu na zastavitelných plochách etapizaci.

# V případě územního plánu pro část území hlavního města Prahy vymezení řešeného území

ÚP se netýká území hlavního města Prahy.

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část výroku územního plánu má celkem 44 stran.

Grafická část výroku územního plánu obsahuje těchto 5 výkresů:

V1 – Výkres základního členění území					v měřítku 1:10 000

V2.a – Hlavní výkres - část A						v měřítku 1:5 000

V2.b – Hlavní výkres - část B						v měřítku 1:5 000

V2.c – Hlavní výkres - část C						v měřítku 1:5 000

V3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací		v měřítku 1:10 000

ÚP je kompletně zpracován digitálním způsobem v programu ArcGis. Všechna vyhotovená data budou v plném rozsahu poskytnuta obci (vektorová zdrojová data, editovatelné podoby textové části, PDF všech výkresů).

Součástí projektové dokumentace ÚP Bělčice je datový nosič, na kterém je dokumentace uložena ve formátech *.pdf, *.doc, *.shp a dalších vektorových formátech.

# Seznam použitých zkratek

Pro účely ÚP Bělčice jsou definovány tyto vybrané pojmy:

- Areál je zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití. Součástí areálu jsou zpravidla pozemky zeleně, provozních prostranství (manipulační a obslužné plochy, plochy pro parkování a odstavování vozidel apod.) nebo rezervní plochy pro rozšíření areálu.

- KZP - koeficient zastavěné plochy je podíl maximální plochy zastavitelné nadzemními objekty k pozemku či pozemkům určeným k umístění stavby.

- Plochy přestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavěném území vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.

- Plochy stabilizované tvoří území se zachovaným dosavadním charakterem a vysokou mírou stability využití i prostorové struktury zástavby, zeleně nebo krajiny, v níž ÚP nepředpokládá podstatné změny (viz legendy grafické části ÚP).

- Plochy změn zahrnují rozvojová území, v nichž je předpokládán kvalitativně odlišný způsob jejich využití (viz legendy grafické části ÚP).

- Drobné nerušící podnikání definuje způsob podnikání, které svým provozem neomezí okolní zástavbu, především nebudou přesaženy hygienické normy, provoz nebude zatěžovat okolí hlukem, prachem, exhalacemi, zápachem. Za rušivý provoz jsou považovány například čerpací stanice pohonných hmot, auto a  motoopravny, truhlářství, strojněobráběcí dílny, lakovny.

Pro účely ÚP Bělčice jsou definovány tyto používané zkratky:

BPEJ		bonitovaná půdně ekologická jednotka

ČOV		čistička odpadních vod

DTS		distribuční stanice

ES		ekologická stabilita

k. ú.		katastrální území

KN		katastr nemovitostí

KPÚ		komplexní pozemková úprava

LBC		lokální biocentrum

LBK		lokální biokoridor

MŽP		ministerstvo životního prostředí

NN		nízké napětí

ORP		obec s rozšířenou působností

OP		ochranné pásmo

PUPFL		pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR ČR	Politika územního rozvoje ČR 2008

RD		rodinný dům

STL		středotlaký

SZ		stavební zákon

TS		trafostanice

TTP		trvalý travní porost

ÚAN		území s archeologickými nálezy

ÚAP		územně analytické podklady

ÚP		územní plán

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚSES		územní systém ekologické stability

VN		vysoké napětí

VPO		veřejně prospěšné opatření

VPS		veřejně prospěšná stavba

VTL 		vysokotlaký

ZPF		zemědělský půdní fond

ZÚR JK 	Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

ŽP		životní prostředí